Federación Regional de Automovilismo Deportivo nº 3  Zona Sudoeste

600 Cross

REGLAMENTO TECNICO

Articulo 1 – VIGENCIA, DEFINICIONES y DISPOSICIONES

1-  El presente reglamento técnico tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2010.

2-  600 Cross es un vehículo armado a partir de un auto Fiat 600, según el presente reglamento.

3-  Este reglamento deberá ser interpretado en forma absoluta restrictiva, solo se permite lo que esta expresamente autorizado.

En caso de dudas, la única interpretación valida es la de la comisión técnica del CUSAC.

4- DEFINICIONES

Carrocería: cobertura exterior del vehículo. Se reconocen las siguientes partes:

a)      exteriores: aquellas lamidas por filetes de aire.

b)      interiores: aquellas visibles desde el habitáculo.

Chasis reticulado: estructura tubular destinada a cumplir las funciones de:

a)      jaula de seguridad.

b)      chasis, sobre él cual se descargan los esfuerzos de las suspensiones,

c)   estructura donde se anclarán: butacas, cinturones, pedales, etc.

Rueda: conjunto formado por el neumático y la llanta.

Distancia entre ejes: medida entre los centros de ruedas de un mismo lado. Croquis nº 1

Trocha: distancia entre los planos medios de las ruedas de un eje. Croquis nº 1

Si los planos no fueran paralelos (por comba y convergencia) se tomara la distancia entre los puntos en que dichos planos cortan al eje imaginario. Croquis n° 1

Elementos originales: A los efectos del presente reglamento, se denomina así a los elementos provistos por el fabricante, en la época en que el auto estuvo en producción.

Articulo 2 – MOTOR.

1- MOTOR,  será el correspondiente al Fiat 600, de fabricación nacional.

2- ESPECIFICACIONES DEL MOTOR.

- Cilindrada máxima:        	850 cc.     Sin tolerancia.

- Afloramiento del pistón respecto del block:	cero, (tendrá cabeza plana).

c)	Cepillado del block:	paralelo al original.

Tolerancia de paralelismo:	0,5 mm. en el borde limite del block

3- SEMI BLOCK:  Se pueden dar cuatro casos:

a)	600 R  con cigüeñal de 66,0 mm. y cilindro de diámetro máximo 64 mm.

b)	600 R  con cigüeñal de 63,5 mm. y cilindro de diámetro máximo 65 mm.

c)	600 R  con cigüeñal de 68,0 mm, y cilindro de diámetro máximo 63 mm.

d)	600 S  con cigüeñal  de 63,5 mm. y cilindro de diámetro máximo 65 mm.

e)	Pistones: se permite usar forjados, con la parte superior plana, respetando  lo indicado en el inciso 2-b) y la forma del alojamiento del perno de pistón original. 20 x 51 mm

f)	Aros de pistón: obligatorio los originales de un auto de serie. Ejemplo para forjados: en pistón de 65 mm. los de Renault 1020 o Fiat 133, espesores: 1,75, 2 y 3,97 mm.

Como EXCEPCIÓN para pistones de diámetro 64 mm. se autoriza el uso de aros finos, pero se debe colocar una brida bajo el carburador de 28 mm. de diámetro.

El piloto debe entregar al CUSAC, una nota del uso de esos aros. Tendrá carácter de Declaración Jurada

4- TAPA DE CILINDRO  Se usaran las tapas de los Fiat 600 producidos en el país. Se permite:

a)	Cepillar la tapa de cilindro.

b)	En la tapa de cilindros, pulir y agrandar los tubos de admisión y escape.

c)	Rectificar válvulas y asiento, usando válvulas originales de autos producidos en el Mercosur (ejemplo Polo), de igual diámetro de vástago y doble traba. Angulo libre.

Cambiar las guías de válvulas. Material y frezado libre. Se debe conservar la posición original, no desplazar su centro ni variar la inclinación.

Diámetro de válvulas: Admisión = 29 mm. Escape = 26 mm. Ambos casos tolerancia 0

d)	Forma de la cámara de combustión 		libre.

e)	Junta de tapa de cilindros:			 original, espesor libre.

- Se permite doble resorte de válvulas.

g)	Pernos de pistón: diámetro original, más súper medida dada por el fabricante del auto.

h)	Trabas: libres.

5- ELEMENTOS ORIGINALES

Block, bielas, cigüeñal, volante motor y tapa de cilindro.

Cojinetes de biela y bancada: originales o de reemplazo, de comercialización en el mercado.

6-  TAREAS PERMITIDAS

- Bielas: 	permitido pulir.		Peso mínimo: 380 gramos

- Cigüeñal: 	permitido pulir		Peso mínimo   Fiat corto: 7.300 gramos										Fiat largo: 7.500 gramos

- Ranurar el centro de los muñones de bancada.

- Alivianar el volante.

- Balancear el conjunto: cigüeñal, volante, embrague y polea.

- Hacer un corrector de avance de leva en el engranaje del árbol de levas.

- Encendido electrónico con distribuidor

- Hacer un tensor de la cadena de distribución

- Cambiar el cruce del árbol de levas, manteniendo la alzada estándar.

NOTA:  la alzada máxima, en el platillo de válvulas será:

admisión. 7,6 mm.      escape: 7,1 mm. (solo escape, tolerancia + 0,5)

Medido con luz de válvula cero.

  - Sustituir o eliminar tornillos, tuercas, resortes o espárragos

7- ESTA PROHIBIDO:

- Turbo.

- Oxido nitroso.

- Cualquier sistema de inyección.

- Cambiar la posición del árbol de leva.

- Encendido multichispa.

8 - SERÁN LIBRE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- El múltiple de escape.

- Las juntas, a excepción de las juntas de la brida de admisión.

- El sistema eléctrico. Se puede retirar el dinamo.

- El filtro de aceite.

- Se permite reformar la bomba de aceite original, manteniendo la fijación, comando y   sistema de accionamiento.

- Se permite reformar y/o cambiar la bomba de agua por otra de distinto modelo.

- Radiador: libre en dimensiones y se permite colocar un electro ventilador

Ubicación: Donde estaba el asiento trasero. Prohibido adelante

9- CARBURADOR.

Se debe usar un carburador de serie, de una boca, nacional o importado, con preparación libre, manteniendo la mariposa y el eje. No se puede agregar ningún sistema de inyección.

Se debe hacer una perforación en la cabeza de un bulón, de 3 mm. para un precinto.

10- BRIDA

Deberá cumplir la función de separador entre el carburador y la torreta. No debe penetrar en ellos. Se debe poder retirar para su inspección. Será construida en material metálico.

Sin juntas, su espesor será: 		mínimo:   5 mm. Tolerancia  -  0.1 mm.

máximo  10 mm. Tolerancia  + 0.1 mm.

La entrada y la salida se realizaran a 90° con respecto a los planos (paralelos) de la brida.

Debe configurar un cilindro de diámetro constante de 30 +/- 0.1 mm. (Según croquis n° 2).

Para pistones forjados de diámetro 64 mm. se debe colocar una brida bajo el carburador de 28 mm. de diámetro.

11- TORRETA DE CARBURADOR

Se permite colocar una torreta entre la brida y la tapa de cilindros, para elevar el carburador.

No podrá generar un efecto venturi, o sea será de sección constante.

No debe tener entradas laterales de aire.

La altura total de: esa torreta, la brida y las juntas no debe sobrepasar los 100 mm. + 0,2 mm. (Croquis n° 3).

12- CAÑO DE ESCAPE.

Dirigido hacia atrás o hacia un lateral. Su salida deberá ser horizontal, a una altura comprendida entre los 30 y 60 cm. respecto del suelo y no sobresalir de la vertical del  paragolpe. Si es lateral, no sobresalir de la carrocería. Tolerancia +/-1 cm.

Artículo 3 -  EMBRAGUE. CAJA. DIFERENCIAL. ARRANQUE

1- Embrague: será a diafragma, mono disco, seco, con forros remachados o pegados. Se permite “broncina”

2- Caja de cambios: será la provista por el fabricante del motor, con las relaciones intermedias:

1°  =  3,385  a  1	13  x  43  dientes

2°  =  2,055  a  1  	18  x  37  dientes

3°  =  1,333  a  1   	24  x  32  dientes

4°  =  0,896  a  1	26  x  29  dientes

Son libres los mandos desde la palanca hasta la horquilla.

3- Diferencial: relación     39 / 8   o   sea  4,875  a  1

Prohibido cualquier tipo de autoblocante y/o deslizamiento controlado.

4- Arranque automático. El auto deberá estar equipado con un dispositivo, capaz de arrancar el motor, por lo menos 3 (tres) veces consecutivas. Será con fuente de energía a bordo y que pueda ser accionado por el piloto en su puesto de conducción. Se permite colocar un toma corriente externo para la puesta en marcha con una fuente externa.

Articulo 4 – COMBUSTIBLE

1- Solo se permite el uso de carburante comercial pera autos, como lo define la Federación Internacional del Automóvil (FIA), producido por una campaña petrolera del país.

2- Se puede agregar aditivos que no aumenten el índice octánico. Limite máximo 104 ROM.

Artículo 5 – CARROCERÍA Y JAULA DE SEGURIDAD

1- CARROCERÍA

a)   Se debe retirar los siguientes elementos: paragolpes, ópticas y faroles, ventanillas y luneta, alfombras y tapizados, puertas. Sin excepción.

b)   Prohibido modificar la forma exterior de la carrocería, debiendo mantener la silueta original. Cualquier variación intencional, será tomada como falta grave.

c)   La parte inferior del vano de las puertas se debe cubrir con chapa metálica, a partir de una línea horizontal (según croquis n°  4), remachada, abulonada o soldada.

La parte superior debe poseer una malla de material sintético.

d)   Se permite la canalización de aire hacia el radiador.

e)   Se permite la canalización para refrigerar los frenos.

f)   Es obligación instalar espejos, de vidrio, sin aumento, mínimo de 50 cm2 c/u:

- Uno interior.

- Dos laterales (uno a cada lado).

g)   Se permite recuperar el piso con una chapa plana metálica y los zoclos por tubos.

h)   Se permite agrandar la abertura de los guardabarros traseros, hacia arriba, en 10 cm. Ídem expandir hacia fuera. Solo para que no toquen las gomas.

2- CHASIS RETICULADO

a)   De uso obligatorio. Respetará en un todo el diseño y las dimensiones dadas por el CUSAC. Se entregarán planos e instrucciones.

b)   ANTES DE COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA JAULA DE UN AUTO 600 CROSS SE DEBE SOLICITAR INFORMACIÓN AL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA CATEGORÍA.

c)   Los componentes deberán unirse con soldadura de atmósfera controlada (MIG o TIC)

d)      Prohibido retirar u omitir tramos de esa estructura. Se permite agregar otros.

e)      Deberá soldarse a los puntos de descarga del elástico y a las torretas traseras.

- Se permite prolongar la jaula hacia atrás del auto, para soportar el travesaño posterior sobre el que se coloca la pata de motor.

El travesaño es de libre construcción, pero, debe cumplir la función de paragolpe.

- Se puede reforzar las partes de la carrocería afectadas a las suspensiones.

Articulo 6 - SUSPENSIONES, RUEDAS, FRENOS y DIRECCIÓN

1- SUSPENSIONES

a)      Deben mantener los esquemas originales.

b)     Elásticos.  Se permite variar: el espesor, la curvatura y el número de las hojas, conservando los anclajes y el resto de las dimensiones.

c)      Se permite agregar un tensor u otro elemento para impedir el desplazamiento lateral del elástico.

d)      Se permite agregar un tensor para impedir el corrimiento del extremo del elástico, hacia atrás o adelante.

e)      Se permite variar el diámetro del alambre y el número de espiras de los resortes traseros, manteniendo su posición original.

f)     Amortiguadores iguales a los originales, (bitubos), puntos de anclajes originales, libre su interior, prohibido los de altura y/o dureza regulable exteriormente.

2- RUEDAS

a)      Llantas: de acero, diseño y medidas libres.

b)      Neumáticos: 520 x 12 u otro, de autos de serie, de igual altura (y perímetro),

Prohibido los de competición, de rally, de midget o pantaneros.

c)	Las llantas se abulonaran con espárragos hacer atrás un botón de soldadura.

3- FRENOS

a)   Originales.

b)   El auto tendrá doble circuito, con 1 o 2 bombas. Se sugiere la del Fiat 128.

c)   La cañería debe pasar por el interior de la carrocería.

4- PEDALERA: De libre construcción y diseño.

5- SISTEMA de DIRECCIÓN:  Original. Se permite invertir los anclajes del brazo Pikman.

Columna y volante libres.

Artículo 7 – ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- TANQUE DE COMBUSTIBLE

- Original o artesanal.

- La tapa será hermética (a rosca), no permitiendo la salida de combustible, aun con el auto en posición invertida. El respiradero debe poseer una válvula unidireccional.

- El tanque debe estar en el vano delantero y en un todo cubierto por el capot.

- El soporte se hará con dos flejes (planchuela) de acero de 3/4 por 1/8 (19 por 3,2mm.) o chapa de 2 por 40 mm. (valores mínimos). Se abulonaran a la carrocería.

- La cañería del tanque a la bomba y de bomba al carburador, debe ser metálica. Las uniones deben ser con mangueras aptas para hidrocarburos. Llevaran abrazaderas en sus extremos.

- BUTACA

Colocada en el plano medio del auto. Conducción central.

Todo auto comenzado a construido antes del 31/12/09 tendrá 12 meses para hacer la reforma.

La butaca será de competición, con hombreras y apoya cabeza, de fabricante conocido (en su defecto se deberá solicitar aprobación por la comisión técnica del CUSAC).

NO ESTARÁ TAPIZADA. De ser necesario, solicitar autorización para usar una almohadilla.

De usar butacas tapizadas deberán estar homologadas por la FIA, antigüedad menor a 6 años

Deberá  estar vinculado al chasis reticulado mediante un mínimo de cuatro bulones de diámetro 8 mm. y grado 8.  Dos abajo y dos arriba, (a la altura de las axilas). (Croquis n° 5).

Su ubicación dentro del auto será tal, que el casco del piloto estará:

  - alejado 50mm de cualquier tubo de chasis reticulado cuando mueva la cabeza, en posición normal de carrera y con el cinto muy ajustado.

  - En las condiciones indicadas, la cara posterior del casco no estará alejado mas de 10 cm. del apoya cabeza de la butaca. (Según croquis n° 5).

Solicitar verificación antes de dar por terminada la tarea.

- CINTURONE DE SEGURIDAD

Será de tipo arnés, mínimo de cuatro tramos. Dos de cintura y dos de pectorales.

Fijado a la jaula con bulones de 10mm. Será utilizado lo mas apretado que tolere el cuerpo.

Se verificara la resistencia de los anclajes de los bulones.

- LUCES DE SEGURIDAD: Se colocarán en la parte superior del vano de la luneta. Serán:

a)  En el centro, una luz amarilla o ámbar de 5 W.

Deberá permanecer encendida durante la competencia.

- Dos luces de stop, (mínimo 15 w) a ambos costados de la anterior y separadas entre si por 40cm como mínimo. . (ver croquis n° 6).

Artículo 8 – SISTEMA CONTRA INCENDIOS

1- Matafuego: su uso será obligatorio. Deberá tener una capacidad mínima de 1(uno) Kg. de polvo químico seco (P.Q.S.) MONEX O PURPURA K tipo TRICLASE (A/B/C) presurizado con un nitrógeno seco (norma iram 3569), apto a una temperatura de aplicación de -15 a +55°C.

El dispositivo debe poseer un manómetro y el deposito estar en posición vertical, previsto de un sistema de retirado rápido por parte del piloto y/o el acompañante.

2- Estará al alcance del piloto, este con el arnés abrochado.

3- En anclaje será metálico,  con extracción rápida.

4- Durante el 2010 será opcional un sistema de cañerías alimentadas por un segundo matafuego que cubrirán: el tanque de nafta y el motor (a mínima de 20 cm. El cono será metálico (croquis 7).

Artículo 9 – CORTE DE CORRIENTE

- Es obligatorio la instalación de 2 (dos) llaves de corte de corriente:

  - Interior: operable por el piloto, con el arnés abrochado.

  - Exterior: en un lateral, detrás del parante posterior de la puerta, (croquis 6).

Se permite colocar una sola llave de corte, accionada por dos cables con argollas, una al alcance del piloto y otra desde el exterior, en el vano de la luneta trasera, sobre la izquierda (croquis 7).

- Al lado del corta corriente externo, se deberá colocar un triangulo equilátero de 100mm, de altura, fondo blanco, contorno azul con un rayo rojo en el centro provisto por el Cusac.

Artículo 10 – PARAGOLPES y GANCHO DE REMOLQUE y BABERO

- En la parte posterior es obligatorio el uso de paragolpe solidario al chasis reticulado (jaula) a fin de proteger al motor. De formato libre, pero con su cara posterior sin salientes.

- En la parte delantera esta prohibido el paragolpe.

Se permite colocar un tubo o planchuela, donde estaba el paragolpe, del lado interno, para atornillar el soporte de la lanza de arrastre.

- En el vano del parabrisas, esquinero inferior derecho se colocará un aro de 8cm. de diámetro interno, construido con una varilla de acero de 10 mm. Solidario con la jaula. (croquis 7)

- Se deben colocar “baberos”, atrás de las ruedas traseras.

Serán de goma entelada, cubriendo el ancho de los neumáticos traseros.

Su largo deberá ser tal que llegue hasta 5 cm. del suelo.

Tendrá un cable o cadenita hacia delante, desde un punto inferior del babero hasta el chasis

Articulo 10 – NUMERO Y NOMBRE

Los carteles de número y de apellido, serán entregado por el CUSAC, con cargo al piloto, para ser colocados donde se le indique: (croquis 8)

El número

- Fondo:         blanco, medidas: 19 cm. de alto por 26 cm. de ancho.

- Números:     color negro, cada digito de 14 de alto por 8 cm.. Ancho de trazo de 2,8 cm.

- Lugar:          parte superior del vano de los vidrios laterales. (ambos lados).

El apellido

- Fondo:         blanco, de 13 cm. de alto por:  un mínimo de50 cm. máximo de80 cm.

- Letra:           color negro, 9 cm. de alto, 6 cm. de ancho y trazo de 1,5 cm.

- Lugar:          Se ubican en la parte inferior del vano de los vidrios laterales. (ambos lados).

Ver croquis 7

Artículo 11– PROPAGANDA

Los participantes permitirán el uso de propagandas obtenidas con el fin de cubrir los costos de la categoría.

Los autos tendrán adosado en un lugar de la parte trasera de la carrocería y en forma vertical, un tubo de plástico, diámetro interior de 20mm. o mas, para colocar en la vuelta de exhibición un caño de luz (de tres cuarto), que sea mástil de una bandera.

Artículo 12

Indumentaria: Para poder participar en las competencias el piloto debe tener:

Mameluco, Casco, Botas, Guantes y Cuello ortopédico

En el mameluco figurara el apellido y el grupo sanguíneo