CATEGORIA

## FIAT  UNO

# del SUDOESTE

REGLAMENTO TECNICO

##### AÑO   2012

INDICE

Artículo                                Descripción                                                   Página

1			VIGENCIA                                           		3

2			DISPOSICIONES  GENERALES			3

3			AUTOMOVILES ADMITIDOS			3

- MOTOR ADMITIDO					3

- CARBURADOR					3

- MULTIPLE DE ADMISIÓN				4

- TAPA DE CILINDROS				4

- RELACION DE COMPRESIÓN			5

- PLATILLO DE VÁLVULAS				5

- RESORTES DE VÁLVULAS			5

- VALVULAS						5

- ARBOL DE LEVAS					5

- BLOCK DE CILINDROS				6

- PISTONES						6

- AROS                                                                         6

- PERNOS						6

- BIELAS						6

- CIGüEÑAL						6

- SISTEMA DE LUBRICACIÓN			6

- VOLANTE						7

- EMBRAGUE						7

- CAJA DE VELOCIDADES				7

- BOMBA DE NAFTA					8

- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN			8

- SISTEMA DE ESCAPE				8

- RADIADOR						8

- SUSPENSION DELANTERA 			8

- SUSPENSION TRASERA				9

- FRENOS						9

- RUEDAS					          10

- TROCHA DEL VEHÍCULO			          10

- SISTEMA ELECTRICO			          10

- PARAGOLPES				          11

- TANQUE DE COMBUSTIBLE		          11

- CARROCERIA				          11

- DISPOSICIONES DE SEGURIDAD                      12

- PESO MINIMO				          12

- VARIOS			                                  13

- ESTRUCTURA DE SEGURIDAD                  12 a 18

REGLAMENTO TÉCNICO CATEGORÍA  FIAT   UNO  SO

# ARTICULO 1 - VIGENCIA

El presente Reglamento tendrá vigencia desde el 01-01-2012 y hasta el 31-12-2012 y no se podrán realizar modificaciones totales o parciales al mismo, sin contar previamente con l aval exclusivo de la FRAD 3 SO.

## ARTÍCULO 2 - DISPOSICIONES GENERALES

La interpretación del presente reglamento debe hacerse en forma absolutamente restrictiva, es decir que solo se permiten las modificaciones específicamente autorizadas. De la misma forma, las libertades están restringidas únicamente al elemento liberado. Las dudas originadas en el presente reglamento deberán ser consultadas por escrito a la F.R.A.D. 3 SO, que será la única autoridad de interpretación y aplicación del presente Reglamento.

Ningún elemento podrá cumplir una función distinta a la específicamente prevista por el fabricante del vehículo en caso de ser  un elemento original, o de la función prevista por el presente Reglamento en caso de ser un elemento no original del vehículo declarado.

Se entiende por opcional tener o no dicho elemento.

Se entiende como libre, libertad de trabajo en el elemento colocado.

Se entiende como similar, a que el elemento debe tener las mismas características, formas y medidas de la pieza original.

## ARTÍCULO 3 - AUTOMÓVILES ADMITIDOS

Se admiten únicamente los modelos Fiat Uno tres (3) y cinco (5) puertas de fabricación nacional o de origen brasileño, de acuerdo a las especificaciones del catálogo y manual de fábrica.

## ARTÍCULO 4 - MOTOR ADMITIDO

Deberá utilizarse el motor que fuera provisto por FIAT con la denominación, motor TIPO 1.6, sin más modificaciones que las autorizadas expresamente en el presente Reglamento.

## ARTÍCULO 5 -CARBURADOR

El mismo deberá ser marca WEBER 32 Y 34 TLDE,

Los diámetros  de 32 y 34 mm tendrán una tolerancia de +/- 0.25 mm para ambas dimensiones.

Los diámetros del difusor 21 y 24 +/ - 0,25 mm. para ambas dimensiones

Estas dimensiones poseen la tolerancia de fábrica, no pudiendo mecanizar o pulir estas cavidades para llegar a dicha tolerancia.

Todo el aire que ingrese al motor será, pura y exclusivamente por los difusores, por lo que es obligatorio tapar con Poxipol,  Poxilina o estaño los tres picos existentes en la base del carburador.

Deberá retirarse sensores de temperatura y sellar orificios.

Las perforaciones que tiene el tubo venturi y las gargantas de la base de mariposas internas deberán respetar sus medidas originales.

Es opcional el uso de plásticos superiores de la tapa del carburador

El espesor de juntas de máximo permitido es 1,00 mm.

Se permite:

- El uso de conexión roscada en la entrada del carburador.

- Reemplazar chicleres de alta y baja, pozos y tubos emulsionadores.

- Retirar el sistema completo de toma y filtro de aire.

- Retirar el sistema de cebador.

- Colocar rejilla en la boca del mismo.

- Perforar paso de aires de baja en la tapa del carburador. Máximo diámetro 2 mm.

- Mecanizar los conductos de los tubos emulsionadores.

- Se permite reemplazar los tornillos de sujeción de mariposas por unos de distinto formato.

- Se permite cambio de posición del plástico de ventilación de cuba.

- Colocar en la parte superior del carburador un filtro de aires de hasta 30 cm. de diámetro, no pudiendo tener ningún elemento que sirva de sobre alimentador.

- Levantar los pozos de aire mediante alargue que llegue como máximo hasta el borde superior de la boca secundaria del carburador (sin el plástico).

- Reemplazar la base de goma (aislante entre múltiple de admisión y carburador) por uno de idénticas dimensiones de material de aluminio (los oblondo de pasaje de mezcla deberán ser rectos, no permitiéndose ningún tipo de efecto venturi)

ACLARACIONES SOBRE LAS MEDIDAS DEL CENTRADOR DEL CARBURADOR

| Descripción | Medidas |
| --- | --- |
| Medida N° 1 y 2 | 10,90 mm +/- 0,2 mm |
| Medida N° 3 | 27,60 mm +/- 0,2 mm |
| Primera Boca | Centrador N° 3 |
| Segunda Boca | Centrador N° 4 |
| Medida del eje del carburador | 8 mm +/- 0,2 mm |
| Espesor mínimo de la mariposa | 1,00 mm +/- 0,1 mm |

ARTÍCULO 6 - MÚLTIPLE  DE  ADMISIÓN:

El múltiple de admisión deberá ser el Nº de pieza 7696043.

Deberán retirarse  sensores y sellar  los orificios.

Se permite:

- Anular Calentador

- Espigarlo en el montaje con la tapa de cilindros

- En el interior de sus conductos, granallar, pulir o mecanizar quitando material

## ARTÍCULO 7 -TAPA DE CILINDROS

Debe ser la original del motor Fiat Tipo 1.6 cc.

Se permite rectificar el plano de la tapa de cilindros respetando el ángulo original de la guía de válvula.

La junta es libre

Se autoriza mecanizar libremente los conductos de admisión y escape.

Se permite mecanizar la guía de válvulas.

Se permite su arenado únicamente para limpieza.

Se permite encamisar guía de válvulas o colocar por guías de bronce, respetando el ángulo original de las mismas..

Se permite encasquillar.

Los casquillos serán libres construidos en material ferroso, siendo el diámetro exterior máximo de los casquillos el siguiente: Admisión: 42,00 mm. Escape: 34,50 mm.

Se podrá tocar el aluminio en la parte que va pegada al casquillo al solo efecto de poder reutilizar la misma, en forma perpendicular al eje de la válvula (prohibido tocar los laterales de la cámara de combustión).

Los ángulos del asiento del casquillo son libres.

Se encuentra permitido los trabajos sobre los mismos sin que excedan corno máximo un  diámetro máximo de un diámetro de 42,00 mm para el conducto de admisión y un diámetro de 34.50 mm para el conducto de escape (Pudiéndose tocar el aluminio hasta dichas medidas en aquellas con casquillos originales).

Se permite la reparación de una cámara, previa autorización del técnico.

Se permite utilizar tapón de tapa de válvulas a rosca.

Se autoriza a retirar el termostato.

El diámetro de las bujías debe ser el original

## ARTICULO 8 - RELACIÓN DE COMPRESIÓN

La relación de compresión máxima admitida es de 9,5 : 1.

Se medirá con el sistema electroneumático LISSO -medidor de compresión-,que se encuentra aprobado por la CDA del ACA.

En caso que la máquina no funcionara se verificará con plastilina, calculando el volumen de la cámara de combustión y se hará girar el motor con un torque de 10 kg. En tal caso la verificación se efectuará de la siguiente forma:

Se determina la cilindrada unitaria (v).

Se calculará el volumen mínimo de la cámara correspondiente (c) con la siguiente fórmula:

V

C =

### R - 1

Siendo R la relación de compresión correspondiente.

Su medición se realizara colocando un trozo de plastilina con un volumen igual a C. (El liquido utilizado para determinar el volumen de la plastilina será agua).

Esto se colocara dentro de la cámara de combustión, con la tapa de cilindro (apretada con el torque de 8 kg.), y la bujía colocada.

A continuación se hará girar el motor con un torquímetro en cuyo caso el pistón deberá pasar por el PMS con un torque de hasta 10  (diez) Kg.

## ARTICULO 9 - PLATILLO DE VÁLVULAS

Su forma, materia y trabas libres.

## ARTÍCULO 10  RESORTES DE VÁLVULAS

Los mismos serán libres, manteniendo la cantidad original.

Se permite:                a) Suplementar los resortes con arandelas

b) Trabajar el asiento del resorte de válvulas en la tapa.

## ARTÍCULO 11 - VALVULAS

Las válvulas deberán ser de provisión comercial para motor Fíat Tipo 1.6, de alguna de estas tres marcas: 3B o Edival o Mahle, teniendo en cuenta que desde el año 2007 ésta última fábica adquirió los derechos de Edival.

No se podrán realizar modificaciones sobre las mismas excepto el ángulo de asiento con el casquillo, el cual podrá elegirse libremente.

Las dimensiones de las mismas deberán ser:

- Los diámetros de válvulas de admisión serán de 39,50 mm. + /- 0,10 mm.

- Los diámetros de válvulas de escape serán de 31 mm. +/- 0,10 mm.

- Los diámetros del vástago serán de 8,00 mm. + 0,10 mm.

- La longitud de la válvula será: 108,5 mm + 0.70/ - 1,00 mm.

## ARTÍCULO 12 - ARBOL DE LEVAS

El mismo tendrá cruce libre debiendo mantener la alzada máxima de 9,70 mm.

Se permite utilizar cañas de fundición o  rellenadas.

Se autoriza rectificar la cara de asiento del caballete del árbol de levas con la tapa de cilindros hasta 3 mm.

## ARTÍCULO 13 - BLOCK DE CILINDROS

Original provisto por Fiat para los motores Tipo 1.6 cc. Y para Regata o Súper Europa 1500 (CORDI F-138.2Fiat)

Se permite rectificar o encamisar los cilindros, sin modificar su posición, hasta un diámetro máximo admitido para los cilindros es de 87,49 mm.

Se permite rectificar la cara superior del mismo hasta que altura mínima del block sea de 193,50 mm.

Esta medida se entiende, desde el apoyo de la tapa de la bancada hasta el plano del block.

Los pistones no podrán aflorar de la cara superior del block.

Se permite la reparación y refuerzo de sólo tres (3)  de las cinco (5) bancadas de cigüeñal.

Se permite la reparación del block en la zona de los tapones de agua.

## ARTICULO 14 - PISTONES

De provisión comercial, marcas reconocidas: Mepi, Persan, Buxton, AE, Sural y originales sólo en Standard.

La cara superior del mismo será libre, no permitiéndose el agregado de material.

Este elemento deberá mantener las medidas originales desde el perno al rasca aceite, desde éste al segundo aro y desde éste ultimo al primer aro, como así también desde el perno a la parte inferior de la pollera.

El desplazamiento del perno deberá ser el original armado en su posición de fábrica.

Se permite equilibrar los pesos de los mismos, trabajando sobre la zona de la cabeza interior del pistón, manteniendo al menos uno original en su parte interna.

Se podrá modificar las dimensiones del elíptico del pistón.

No se permite la utilización de pistones forjados.

ARTÍCULO 15 – AROS:

Los mismos serán de provisión comercial, de marca reconocida en plaza, cuyos espesores deberán ser de 1,50 mm para el primero; 1,75 mm para el segundo y 3,00 mm para el tercer aro.

## ARTÍCULO 16 - PERNOS

Se permite mecanizar los mismos respetando el peso mínimo es de 105 gs. para cada uno.

Se permite reemplazar seguro de perno pistón por teflón.

## ARTÍCULO 17 - BIELAS

Se podrán equilibrar los pesos de las bielas, mediante trabajos en el pie y  la cabeza de las mismas (no en la caña),  debiéndose respetar el peso mínimo (con cojinetes incluido) de 600 Grs.

No se permite el pulido de las mismas.

Se permite el reemplazo de los metales de biela y bancada por otros similares, permitiéndose el ranurado de los mismos. Se permite utilizar bulones de biela no originales, material  y forma libre, diámetro original.

## ARTICULO 18 - CIGÜEÑAL

Deberá ser el original del motor habilitado para competir de acuerdo al Art. 4º.

El mismo deberá tener sus dimensiones originales y hasta un peso mínimo de 9,00 Kg.

El volteo del mismo será de hasta 67,70 mm.

Se permite agrandar los conductos internos de lubricación, realizar una lágrima en los agujeros de lubricación del cigüeñal y/o realizar ranurado en sus bancadas

Se permite rectificar muñones de biela y bancada.

Se permite balancear estática y dinámicamente, únicamente por medio de orificios en los contrapesos.

Se permite tapones roscados en reemplazo de tapones originales de cigüeñal.

La polea de cigüeñal será libre.

## ARTÍCULO 19 - SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Se permite chupador libre.

Se permite agregar aditivos al aceite.

Se autoriza realizar rompeolas dentro del cárter.

Se permite reforzar el caño de descarga de gases que se encuentra dentro del motor o bien retirarlo.

Se permite utilizar un radiador de aceite ubicado dentro del vano motor (desde el paragolpes delantero hasta el para-llama), para lo cual se podrán realizar hasta 20 perforaciones de un diámetro máximo de 10 mm en la óptica para refrigerar exclusivamente dicho radiador.

El radiador de aceite se instalara con terminales roscados y mangueras malladas metálicas.

El mismo se alimentara desde una base adaptadora colocada detrás del filtro de aceite

ARTÍCULO 20 -VOLANTE

Volante de motor original o acero, preparación libre, pero deberá contar con la corona original.

Los bulones del volante motor podrán ser de hasta 13 mm. de diámetro, forma y material libres.

Se permite colocar doble espiga volante cigüeñal.

## ARTÍCULO 21 - EMBRAGUE

Embrague monodisco,

Placa diseño original, preparación libre, manteniendo la fundición original (material ferroso).

Se permite:

- Utilizar placa de motor 1.4

- Colocar material antifricción sintetizado en el disco.

- Reemplazar el disco original por uno fijo.

- Cable de embrague original, forma de sujeción libre.

## ARTICULO 22 – CAJA  DE  VELOCIDADES

La caja permitida debe tener los comandos del selector en la parte superior

La caja puente será la original, con relación piñón-corona de 16/57.

La cantidad de dientes de los respectivos engranajes, deberá ser una de las dos alternativas descriptas a continuación:

| Primera | Segunda | Tercera | Cuarta | Quinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43/11 | 47/21 | 47/32 | 49/47 | 35/37 o 43/52 |

Siendo las relación de caja:

| Primera | Segunda | Tercera | Cuarta | Quinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,909:1 | 2,238:1 | 1,468:1 | 1,042:1 | 35/37= 0,945:1 - 43/52= 0,827:1 |

La base de la palanca de velocidades es libre.

Se podrá realizar un refuerzo en el anclaje de soporte de caja de la carrocería.

Se permite la reparación de la carcaza de caja mediante soldadura.

En la zona de salida de los palieres se podrá reparar a través de soldaduras o el inserto de un buje.

Estos trabajos sólo serán permitidos con el fin de recuperar carcazas de cajas averiadas y/o rotas, por lo qué, si esta modificación se  utiliza con algún otro objetivo, estará fuera del presente reglamento.

Se permite:

- Colocar venteo.

- Agregar ADITIVOS para el aceite.

- Se podrá tapar el alojamiento del sinfín del velocímetro en la carcaza de la caja de velocidades.

- Espigar los engranajes de la caja de velocidades.

- Agujerear el porta corona a fin de lubricar los satélites.

- Anular el movimiento de 5º velocidad mediante el selector o por medio de buje interno manteniendo los engranajes de 5º velocidad originales.

- Reemplazar fideos de la trizeta por buje.

- Se permite espigar o trabar el perno de satélite.

- Soportes de motor y caja de velocidades material libre, debiendo respetar la posición original y alturas libres.

- Se permite largo del palier libre

- Retirar el chapón cubre caja.

- Modificar la palanca de cambios para cambiar su desmultiplicación y correr su ubicación hacia la derecha hasta 70 mm.

- Rotular el varillaje de la caja de velocidades, en el vano motor.

- Reforzar y rotular varillaje y palanca de cambios.

- Correr anclaje de palanca de cambios.

- Utilizar reformas de los sincronizados en los engranajes, realizada por Engranajes Chivilcoy.

- Colocar trabas más largas en sincronizados, estas serán cambiables en conjunto, luego de reformar su alojamiento en los engranajes de 2da, 3ra y 4ta. Es opcional el uso de los anillos y conos.

ARTÍCULO 23 - BOMBA DE NAFTA:

Se autoriza el uso de una bomba de nafta eléctrica original o no original, debiendo estar la misma ubicada:

- Dentro del tanque de combustible si es la original.

- Debajo del piso trasero o dentro del vano motor, si es no original.

Se podrán utilizar conjuntamente la bomba mecánica y la eléctrica.

En caso de ser necesario un regulador, el mismo deberá estar ubicado en el vano motor

Se permite sacar el elemento del vaso de retorno de combustible y no utilizarlo. En el caso que el mismo se utilice, deberá mortificarse el lugar donde se encuentra, colocándose en el lugar de la batería. Diseño libre, material metálico (PROHIBIDO PLÁSTICO).

El filtro de nafta será metálico.

Se permite colocar un rulemán en el árbol auxiliar (o secundario) en su punto de apoyo con el perno de bomba de nafta.

Las tuberías de combustible deberán ser malladas en acero de punta a punta, no pudiéndose pasar por dentro del habitáculo (salvo el caso de capilar de presión de combustible).

## ARTÍCULO 24 - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Se permite:

- Retirar el protector de correa dentada.

- Agregar un corrector para regulación de puesta a punto, en el engranaje del mismo.

- Colocar distribuidor a platino en el block o en su lugar original, utilizando su cuerpo original y la bobina original de acuerdo al  tipo de encendido y su diseño exterior igual a la original.

- Colocar distribuidor electrónico en el block.

- Reemplazar engranaje intermedio de árbol de mando de bomba de aceite por uno de bronce.

- Agregar un tensor adicional a la correa de distribución.

- Agregar una tapa como protector de correa de distribución.

- Se autoriza trabar los contrapesos del distribuido o retirarlos.

- El buje del distribuidor podrá ser reemplazado por un buje Torrinton.

- Módulo del distribuidor: se permite su ubicación el vano motor. Se permiten dos módulos que trabajen en forma individual con una llave inversora dentro del habitáculo.

- Si se optara por el distribuidor electrónico en el blok, el mismo deberá haber sido provisto por FIAT es sus modelos 128, Súper Europa, Regata 85 y el mismo Fiat Uno en las versiones que vinieron provistos con motores 1500cc, estos deberán mantener el funcionamiento original.

- PROHIBIDO SISTEMA HALL

## ARTICULO 25 - SISTEMA DE ESCAPE

El mismo es libre en forma y recorrido, pero deberá cumplir los siguientes requisitos:

- No podrá sobresalir del perímetro del auto.

- No podrá ser aislado térmicamente.

- No podrá cruzarse con la cañería de combustible.

- En caso de colocar un escape recto por debajo del vehículo, es obligatorio la colocación de un elemento aislante delante del tanque de combustible (como protección eficaz de temperatura).

- Se permite modificar el zócalo a fin de levantar el caño de escape con un alto máximo de 50 mm y un ancho de 120 mm.

- Se permite hacer un túnel en el piso del auto.

Silenciador en boxes: USO OBLIGATORIO.

## ARTICULO 26 - RADIADOR

Se permite reemplazar el radiador por uno similar que mantenga la forma original, siendo su material libre.

ARTÍCULO 27 - SUSPENSIÓN DELANTERA

Amortiguadores:

Deberán ser provistos para  Fiat Uno  y las medidas autorizadas son: Vástago hasta 20,06 mm;  Cilindro interior
hasta 32.06 mm en su parte interior, el espesor será de 1mm como mínimo; Cárter en su exterior hasta 50 mm.,
no contándose en esta su encamisado (rosca exterior que se utiliza para regular los platos de apoyo de los espirales).

Preparación libre
Principio de funcionamiento original hidráulico (con un pistón y una válvula de pie en su interior).

Vástago de una sola pieza

Cantidad de amortiguadores original, topes opcionales.

Los anclajes deberán ser originales.

El principio de funcionamiento será hidráulico.

Los espirales serán libre manteniendo cantidad original.

Esta prohibido modificar forma y posición original del brazo ackerman y brazo de rótula.

Se permite:

- Colocar crapodina en la base del espiral.

- Colocar corrector de comba en los dos tornillos inferiores del amortiguador.

- Modificar las alturas, tanto del eje como del amortiguador.

- Se podrá aumentar el diámetro original del alojamiento hasta diámetro 140 mm.  al solo efecto de colocar el corrector de comba y avance. La placa de sujeción de dicho corrector (espesor máximo 13 mm y diámetro máximo de 145 mm) podrá colocarse apoyada sobre la cara superior de la torreta, sin separador alguno; en caso de existir más de una (1)  planchuela la suma de las mismas no podrá superar los 13 mm. En la parte inferior se permite colocar una placa que no exceda el diámetro de la torreta original, para sujetar la planchuela superior. La misma puede estar soldada o abulonada.

- El corrector de comba ubicado en el anclaje superior del amortiguador podrá tener una rótula en la cazoleta. Dicho elemento podrá contar como máximo con dos tornillos reguladores (a modo registro de comba).

- Colocar rótula reemplazando los extremos de caja de dirección pudiéndose invertir su posición de anclajes.

- Colocar suplemento entre rótula y brazo ackerman.

- Colocar rótula en la cavidad del brazo de la rótula del lado de la carrocería, posición original. Su blocaje se hará mediante seguros seguer o soldadura.

- Eliminar la barra antirrolido delantera.

- Realizar sujeción la caja de dirección al sólo efecto de eliminar los movimientos de la misma.

- Reemplazar los bujes por unos de material libre.

- Reemplazar ambos tensores por otros de curvados libre, medida máxima 22 mm de diámetro incluyendo rosca. como también en el lugar original de sus anclajes con la carrocería, adaptar rotulas a elección entre modelos de uso común

- Están prohibidos los amortiguadores regulables exteriormente o también los mismos presurizados.

## ARTICULO 28 - SUSPENSIÓN TRASERA

Se permite:

- Colocar rótula en forma horizontal en la parte superior del amortiguador.

- El material de las hojas del elástico y su espesor es libre, debiendo mantener una cantidad mínima de 2 (dos) hojas y máxima de 3 (tres) hojas.

- Acortar y endurecer amortiguadores, colocar corrector de comba en el anclaje inferior del amortiguador, los topes son libres y opcionales, manteniendo su anclaje original o en el vástago del amortiguador.

- Reemplazar los silent-block por material rígido. No se permite el rotulado; posición original.

- Utilizar maza  trasera con seguro seguer.

- Reforzar las parrillas, mediante planchuela de libre espesor, manteniendo la forma, dimensiones y  anclajes de forma original.

- Están prohibidos los amortiguadores regulables exteriormente o también los mismos presurizados.

- Una precarga externa por rueda (anclaje libre).

## ARTICULO 29 - FRENOS

El sistema de frenos será original, permitiéndose ranurar o perforar los discos de Fiat Uno macizo, a sólo efecto de la descarga de polvo, pudiéndose reemplazar los discos y calippers por los del Fíat Palio (ventilados), de hasta 240 mm de diámetro.

El compuesto de las pastillas de freno es libre.

Bomba de freno original de Fiat Uno de diámetro 20,5 mm.

Prohibido el uso de discos perforados.

Se permite:

- Servo opcional.

- Cambiar la multiplicación del pedal de frenos.

- Retirar el freno de mano.

- Colocar una válvula reguladora dentro del habitáculo.

- Realizar perforaciones en los platos de frenos traseros.

- Modificar la dureza de los discos de freno.

- Retirar válvula compensadora de freno original.

- Canalización de aire a los calippers delanteros, mediante 2 agujeros en el paragolpes delantero, de diámetro máximo 50 mm.

- Se permite el uso de los discos de frenos rasurados de Fiat Palio.

## ARTÍCULO 30 - RUEDAS

Las llantas serán de 13" menores 7,5" de marca y modelo libre, siempre y cuando el diseño de la misma  no sobresalga respecto al ancho del balón o perfil del neumático.

El desplazamiento de las mismas será libre mientras cumpla con la trocha indicada.

Los neumáticos a utilizar serán de marca NA (Neumáticos Argentinos) de 13” x 7”  de cuatro telas.

Los neumáticos a utilizar por carrera serán  (2) dos, excepto en la primer competencia de cada piloto donde podrá registrar (3) tres neumáticos que utilizara en dicha competencia.

Los neumáticos para lluvia serán lde marca NA  (Neumáticos Argentinos) rodado 13” de hasta 7” de ancho.

Se permite el uso de espaciadores para aumentar la trocha hasta la medida indicada.

Los espárragos o tuercas de rueda tendrán un largo máximo 1”, medida a partir del plano de apoyo de la llanta.

La rueda de auxilio deberá retirarse.

La utilización de neumáticos de piso seco estará limitada a la declaración máxima de dos (2) unidades por carrera.

Por ello el piloto deberá declarar el número de dichos neumáticos en la revisación técnica previa a cada competencia.

El piloto sólo podrá registrar en su declaración dichos neumáticos si se encuentra formalmente inscripto para dicha competencia y con todos los trámites administrativos cumplidos.

Esta declaración es particular para cada piloto por lo que cada piloto podrá utilizar solamente los neumáticos registrados en su declaración. Si durante la verificación técnica se comprobara que los neumáticos utilizados durante la competencia no se encuentran registrados en la declaración de dicho piloto, se procederá a la desclasificación del mismo en forma indiscutible.

#### ARTICULO 31 - TROCHA DEL VEHICULO

Las medidas máximas admisibles son:

- Trocha delantera 1600 mm.

- Trocha trasera 1580 mm.

- Distancia entre ejes 2395 mm., se medirá entre centros.

La trocha se medirá con el auto apoyado en el piso, desde el labio exterior de una llanta, hasta el labio exterior de la llanta opuesta, en su parte inferior.

## ARTICULO 32 - SISTEMA ELÉCTRICO

El mismo estará compuesto, corno mínimo de:

- Dos cortes generales de corriente eléctrica, ubicados uno en el exterior del auto, en el lado derecho del parabrisas delantero convenientemente señalizado con un triángulo de 12 cm. de lado de fondo azul con ribetes en blanco y en su interior un rayo de color rojo, y uno interior al alcance del piloto normalmente sentado en su puesto de conducción y correctamente atado.

- Se permite cortar el capot en forma de medio círculo con un diámetro máximo de 80 mm al sólo efecto de mantener distancia con la llave de corte corriente exterior.

- La batería, podrá ubicarse dentro del habitáculo, en lugar libre. La misma deberá estar convenientemente sujeta, con dos (2) tensores, de 10 mm. como mínimo y una planchuela de 10 cm2 de superficie como mínimo por debajo de cada uno de los tensores, deberá estar en una caja plástica o de fibra con tapa hermética. También se podrá embutir en el piso trasero.

- Se colocarán dos luces de stop internas de color rojo, en los ángulos superiores de la luneta. Su diámetro mínimo en caso de ser redondos es de 80 mm. lado mínimo, en caso de ser cuadrados, será de 60 mm. como mínimo de lado y estarán equipados con lámparas de 15 watt como mínimo. Serán accionados únicamente por el pedal de frenos.

- Luz de lluvia: es obligatorio colocar una luz para tal fin, de cómo mínimo 600 mm2.  de superficie, colocada dentro del habitáculo en el centro superior de la luneta trasera, de color amarilla o naranja. Será accionada por el piloto mediante una llave, independiente del sistema de freno.

## ARTÍCULO 33 - PARAGOLPES

Se permite:

- Utilizar  paragolpes delantero de Fíat Duna o cortar el paragolpes original de Fíat Uno (en la zona de refrigeración del radiador) con una medida no superior al del Fíat Duna.

- Retirar la luz de patente.

- Realizar cuatro (4) perforaciones de 5 cm. por 10 cm. en el paragolpes  trasero, al solo efecto de descargar aire. Se podrá optar por realizar 8 perforaciones circulares de un diámetro de 5 cm., debiendo estar ubicados los mismos en la zona inferior del paragolpes y entre los límites laterales determinados por los ganchos de remolque originales.

- Perforar para poder pasar las lingas de remolques obligatorias,  los ganchos de tiro serán de grilletes metálicos.

ARTICULO 34 – TAN	QUE DE COMBUSTIBLE

Se permite :

- Colocar rompeolas en el interior del tanque de combustible.

- Colocar tapón a rosca o símil que asegure la estanqueidad de depósito de combustible.

- Es obligatorio la colocación de un tapón de descarga, en la cara inferior del tanque, el que asegure la descarga del mismo.

- Es obligatoria la utilización de la tapa de inspección original.

## ARTÍCULO 35- CARROCERÍA

Original del vehículo habilitado para competir de acuerdo ART. 4º del presente Reglamento.

Deberá cambiarse el tapizado original de puertas por aluminio, chapa o alto impacto.

La bulonería de la carrocería es libre.

Se permite:

- Retirar  tablero, tapizado de techo, alfombras, calefacción y panel de instrumentos y retirar o agregar elementos decorativos, incluyendo pintura.

- Agregar instrumental de medición, en cualquier posición.

- Colocar un espaciador a la columna de dirección, o modificar el largo de la misma.

- Colocar tensores de sujeción de columna.

- Cambiar el volante de dirección.

- Correr anclaje de columna de dirección hasta 70 mm hacia el interior del auto.

- Modificar la altura de la columna de dirección.

- Planchar la pestaña de los guardabarros originales únicamente a efectos que no rocen los neumáticos.

- Retirar la cuaderna delantera de ambos lados, al sólo efecto de poder pasar con la butaca y sus soportes.

- Cortar largueros de pasaruedas delantero interno.

- Reforzar la carrocería mediante soldadura copiando su forma original.

- Retirar máquina levanta cristales.

- Modificar las posiciones de los pedales  originales

- Cortar piso delantero izquierdo siguiendo la línea del túnel de freno de mano hacia delante hasta 100 mm.

- Correr anclaje de palanca de cambios.

- Rotular varillaje y palanca de cambios.

Es obligatorio:

- Retirar la butaca del acompañante y el asiento trasero.

- La óptica delantera deberá ser sustituida por una chapa o acrílico o por una óptica de plástico.

- Correr la butaca hacia el centro, tomando como límite el cajón de freno de mano.

- Se  deberá  agregar  en la  puerta  del  piloto  el  refuerzo  de  acuerdo  a  norma  de seguridad  establecida por la CDA del ACA la instalación del sistema contra incendio integral.

## ARTICULO 36 - DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Disposiciones obligatorias:

- Cinturones de seguridad del tipo arnés, de marca reconocida, de cinco (5) puntos de fijación como mínimo, fijado al casco o a la estructura de seguridad del vehículo sin presionar sobre la butaca. Las bandas que fijan los hombros del piloto deberán ser de un ancho mínimo de 3" y se fijaran al travesaño trasero. los bulones de anclaje del arnés tendrán un diámetro de 3/8" como mínimo y una arandela de 40 mm. de diámetro.

- Es obligatorio la colocación de un sistema extracción de volante.

- Casco de seguridad tipo integral, de marca reconocida. NO DE MOTOCICLISMO. Debe tener impreso nombre y apellido y grupo sanguíneo.

- La butaca deberá ser del tipo de seguridad, con apoya cabeza integrado, tapizado y acolchado. La altura del apoya cabeza será como mínimo al ras del casco. La butaca debe cubrir los laterales del piloto y deberá estar fijada a la estructura de seguridad.

- Es obligatorio Parabrisas de vidrio laminado  (Triplex). Se podrá colocar publicidad en la parte superior del parabrisas. La altura máxima que podrá tener la misma será de 25 cm. midiéndose la misma desde la parte inferior del burlete del parabrisas.

- Los vidrios laterales delanteros y traseros y la luneta trasera, podrán ser reemplazados por acrílico,  los delanteros y la luneta deberán ser transparentes, el delantero izquierdo deberá ser expulsable y a la luneta se le podrán colocar dos zunchos verticales, estando prohibido en la misma cualquier publicidad.

- Se permite la realización de un orificio o toma en los vidrios o acrílicos laterales delanteros a modo de ventilación del habitáculo (traseros hasta 40 mm).

- En el caso de que se opte por  vidrio del lado del piloto el mismo deberá contar con film plástico trasparente e incoloro, en forma obligatoria

- Se deberán colocar DOS GANCHOS de seguridad exteriores, en los extremos inferiores del portón trasero y del capot.

- Cortacorriente:  de acuerdo a lo ya especificado en el articulo 31º.

- Recuperador de aceite de un (1) litro de capacidad mínima, metálico, colocado en el compartimiento del motor en el lugar que ocupaba la batería. El caño de descarga de gases es libre.

- Sistema de extinción de incendios de una capacidad mínima de 2,5 Kg. de HALON o FREON 1301 o Polvo Química  Triclase, con  manómetro indicador de estado de carga. El matafuego debe tener inscripto el número de auto, clase y categoría. Deberá estar sujeto firmemente mediante zunchos metálicos o un cinturón de seguridad, que asegure un sistema de desprendimiento rápido. El matafuego deberá estar ubicado de tal manera que sea manipulado por el piloto sentado en su puesto de conducción con el arnés de seguridad colocado. Deberá tener tres vias orientadas hacia el carburador, el habitáculo y el tanque de combustible

- Buzo antiflama homologado FIA, Guantes, Botitas y Cuellera. En el Buzo deberá estar bordado, el nombre del piloto y su grupo sanguíneo.

- Espejo interiores y exteriores. Cantidad y forma libres, manteniendo un mínimo de 3 de ellos.

- Venteo de gases del tanque de nafta, mediante una manguera que será dirigida al piso, por la parte trasera, dicha manguera tendrá un largo mínimo de dos (2) metros y con válvula de salida de gases.

- Red de ventanilla de puerta: es obligatoria la colocación de una red de protección en la ventanilla del lado del piloto.

- La colocación de una protección lateral sobre la “X” de la jaula, del lado del piloto, la cual puede estar construida en fibra de vidrio, Keblar, u otro material de similar resistencia, con un cajón relleno en poliuretano expandido que se embuta en el interior de la puerta del piloto. Este elemento podrá evitarse en forma opcional, si se rellena el interior de la puerta del piloto con poliuretano expandido en su totalidad. También se podrán utilizar dos caños en forma de traversa que estén apoyados únicamente en la parte baja de los caños; en los arcos delanteros y traseros; en la parte trasera se permite el agregado de un caño en la “X” para apoyar la traversa mencionada.

- El vehículo deberá implementar un sistema desempañador eficaz de parabrisas (En forma opcional se permite colocar igual sistema en las zonas de visión del conductor).

## ARTÍCULO 37 - PESO MÍNIMO

El peso mínimo del vehículo, con piloto, en cualquier momento y en las condiciones en que termine la carrera será de 850 kg. Para llegar al peso estipulado, se permitirá el agregado de lastre en cualquier lugar del interior del habitáculo, fraccionado o no de acuerdo a las condiciones que el preparador o piloto crean convenientes.

Se permitirá una tolerancia menor al 3 por mil en el pesaje definitivo.

## ARTICULO 38 - VARIOS

- Se permite retirar el alternador o colocar llave de corte para el mismo.

- El sistema de ventilación del radiador es opcional, pudiéndose retirar o tener como máximo 2 electro- ventiladores.

- Se permite base y bomba de agua de Fiat 128.

- Es obligatorio agujerear bulón de carburador, bulón de tapa de cilindros, bulón de caja, bulón de cárter, bulón de caballete de árbol de levas y bulón de tapa 5 velocidad, a los efectos de su precintados.

- Se permite reforzar el pedal del acelerador (anclaje original) y colocar apoyos antideslizantes en los tres pedales, como así también un cuarto pedal de apoyo.

- No se permite ningún sistema de adquisición de datos en competencia y pruebas oficiales.

- Se permite utilizar sistema de radio.

- Es obligatorio colocar el número correspondiente al auto en los vidrios laterales traseros, en color blanco sobre fondo negro, medidas 30 x 40, los que serán provistos por la categoría. Asimismo, se pintará el número en el techo, transversalmente, en un ángulo de 45º al eje longitudinal del vehículo, con la base sobre el lado en que está ubicada la torre de control. También deberá colocarse el número en la parte delantera y  trasera al lado del farol, color negro, números color blancos.

- Obligatorio dejar la óptica izquierda al igual que la parte inferior de los números laterales, para la explotación publicitaria de la categoría.

- Se permite fijar tapa de recarga de aceite, tapa de válvula roscada o tipo 128.

- Se permite asegurar varilla medidora de aceite.

- Se permite la utilización de criquet neumático.

## ARTÍCULO 39 - ESTRUCTURA DE SEGURIDAD

La estructura será protectora para caso de vuelcos por dos arcos transversales al eje del vehículo realizados en una sola pieza. Todos los elementos estructurales indicados serán de caño con o sin costura de un diámetro no inferior a 38 mm. con un espesor mínimo de pared de 2,5 mm. Como alternativa se permite 41 mm. x 2 mm. de espesor.

Las fijaciones al casco serán exclusivamente soldadas con una chapa de repartición de esfuerzos de 3,2 mm. como mínimo de espesor y de una sección de apoyo de 250 cm2. o cajón.

Queda establecido que de los ocho puntos de apoyo, seis deben ser dentro del habitáculo y dos en el interior del vano motor.

Construcción Obligatoria:

El primer arco (1), o arco delantero, se ubicará a la altura del parabrisas, bordeando aproximadamente al parante delantero de la puerta. Los caños laterales de este arco estarán unidos entre sí por un caño a la altura del tablero (3). Permitiéndose unir entre sí en la base.

El segundo arco (2), o arco trasero, estará a la altura del  parante trasero de la puerta. Los caños laterales de este arco estarán unidos entre sí por un caño (4) a la altura del piso del auto.

Los arcos estarán construidos cada uno en una sola pieza.

Los dos arcos estarán unidos entre sí por cuatro barras longitudinales (5), ubicadas sobre el dintel de las puertas, o sea dos (2) caños del lado acompañante más dos (2) del lado del piloto, uno bordeando el techo y otro bordeando el piso: total cuatro (4) caños.

En forma paralela a la puerta del piloto, se deberán colocar dos caños cruzados formando una X (6). Los extremos de esta X deben estar unidas al caño lateral del arco delantero y los otros dos al caño lateral del arco trasero. La altura máxima permitida para unir los extremos de esta X con los caños laterales mencionados será como máximo, igual a la proyección del punto mas bajo del parabrisas. La misma no debe obstaculizar el egreso del piloto del vehículo.

En forma paralela a la puerta del acompañante se debe realizar la misma construcción que la del lado del piloto respetando todas las indicaciones y medidas. La única modificación posible que se autoriza la forma de estos dos caños sea una Y en lugar de una X (6). Respetando dos uniones con el arco delantero y una con el trasero.

Del arco delantero se debe colocar un caño en cada lateral (7) hacia el anclaje de cada una de las torretas delanteras y otro opcional desde la torreta hasta la base del arco delantero del mismo lado. Estos deberán unirse entre sí por medio de un caño (8), el que podrá colocarse entre las torretas delanteras, o bien entre los caños laterales (7).

Se permite reforzar la trompa mediante las siguientes opciones:

1. Unir desde la torreta hasta la cuaderna delantera, mediante un caño (9) de diámetro 41 mm como máximo.

Estos dos caños podrán unirse entre sí por el interior de la cuaderna delantera, mediante otro caño (10) de

similares características a los mencionados. De ser necesario se permite la modificación del soporte de pata

de motor, sin que dichas modificaciones modifiquen la altura original del motor.

2.  Reforzar el larguero del chasis dentro del vano motor copiando su forma original, por medio de una chapa

de 3,2 mm. de espesor máximo.

3.  Reemplazar los ski por caños de hasta 1 pulgada de diámetro pudiéndose reforzar para su anclaje con una

chapa de 3,2 mm. de espesor máximo y hasta 100 crn2 de superficie, soldada a la carrocería, el bulón será

libre.

Desde cada uno de los apoyos del arco trasero partirá un caño (11) que se dirigirá hacia el anclaje del pasaruedas trasero de su mismo lado (no en diagonal).

Desde cada uno de los extremos o vértice superiores del arco trasero partirá un caño (12) dirigido hacia atrás, que anclará sobre el pasaruedas trasero de su mismo lado (no en diagonal).

Tanto los caños que provengan desde la parte superior del arco trasero, como los que provengan de la parte inferior del mismo, podrán fijarse al  pasaruedas trasero dentro de un radio de 150 mm. tomando como centro el agujero de fijación del amortiguador trasero de ese pasaruedas.

Los pasaruedas traseros se deben unir entre sí mediante un caño recto, el cual tome al pasaruedas desde la mitad de su altura hacia arriba (13) o a los caños que provengan desde el arco trasero al pasaruedas trasero.

La jaula de seguridad no es libre, puesto que se debe respetar la cantidad de arcos, caños y apoyos anteriormente mencionados. Permitiéndose agregar caños dentro de dicha estructura y sin salir del perímetro de los seis apoyos del habitáculo, todos los caños o tubos de la estructura deben respetar las medidas de 38 mm de diámetro con un espesor mínimo de pared de 2,50 mm o como alternativa 41 mm de diámetro por 2 mm de espesor.

Todo auto, que difiera con las alternativas especificadas, se encuentra en desacuerdo con el presente reglamento, por lo que, para competir deberá llevar un lastre adicional de 20 kg. (removibles) al que le corresponda, al lastre de handicap y/o penalización (no teniéndose en cuenta para el tope fijado para cada uno de los mismos).

Es obligatorio el uso de colocación de lingas de remolque, según plano adjunto.

Se permite:

- Colocar un caño que una el arco delantero en su parte inferior.

- Retirar la cuaderna delantera y en su lugar colocar un caño de lateral a lateral de la jaula, si es necesario perforar el túnel.

- Colocar un caño en paralelo a la cuaderna, de lado a lado del vehículo para realizar la fijación de la butaca.

- Colocar al menos un caño en diagonal uniendo dos extremos o vértices opuestos superiores de los arcos delantero y trasero.

- Colocar un caño en diagonal (14) dentro del arco trasero uniendo un extremo superior del mismo con su opuesto inferior.

- Colocar un caño en diagonal (15) uniendo una de las bases del arco trasero con el anclaje del pasaruedas trasero opuesto.

- Colocar un caño en diagonal (16) uniendo un extremo o vértice superior del arco trasero con el anclaje del pasaruedas trasero opuesto. Se permite cruzarle a éste, otro caño en sentido opuesto, o sea otra diagonal desde el otro extremo del arco trasero hasta el anclaje del pasaruedas trasero opuesto, formando con el caño anterior una “X”.

- Se permiten soldar entre los caños de la jaula y la carrocería, planchuelas para su sujeción.

- Se permiten soldar triángulos de planchuela de 10 cm. de lado, en las intersecciones de caños.

- Colocar un caño en la abertura del parabrisas, desde el vértice superior izquierdo del arco delantero hasta el vértice inferior derecho.

- Es obligatorio la colocación de los siguientes caños o pañuelos del lado izquierdo, según dibujo:

LASTRES:

Los lastres deberán ser de plomo sólido ubicados unitariamente sujetos con dos bulones de 10 mm o más y deben llevar debajo una chapa de la misma medida que los lastres. La chapa y los bulones serán parte del lastre.

Es obligatorio de los siguientes caños o pañuelos del lado izquierdo (ver dibujos).

La fabricación de los pañuelos debe ser como mínimo con una chapa de 1,2 mm de espesor.

PIGUE, Enero 2012.-

# Text boxes

Federación Regional de Automovilismo

Nº 3  Zona Sudoeste

Alem  373   C.C.  41    Telefax:   02923-472661    8170  –  Pigüé -  Buenos Aires

E-mail: federacion3sudoeste@s8.coopenet.com.ar

Trochas Delantera y Trasera

CROQUIS BIELA