Federación Regional de Automovilismo Deportivo nº 3  Zona Sudoeste

## AUTO CROSS   CLASE 2

REGLAMENTO TÉCNICO

Art. 01: VIGENCIA

El presente reglamento técnico tiene vigencia hasta EL 31/12/2010.

Art. 02: DEFINICIONES y DISPOSICIONES

- AUTO CROSS, CLASE  2

Se denomina así a un vehículo armado con:

- un chasis reticulado.

- un motor  según se indica en el articulo 3.

- cumplir las disposiciones enunciadas en el presente reglamento.

- CHASIS RETICULADO

Estructura tubular destinada a cumplir las funciones de:

        - jaula de seguridad

        - chasis sobre el cual se descargan los esfuerzos de las suspensiones

        - lugar donde se anclaran: motor, caja, butacas, cinturones, etc.

3.	INTERPRETACIÓN

Este reglamento debe ser interpretado en forma absolutamente restrictiva.

La única interpretación valida es la que determine la Com. Técnica del CUSAC.

Si alguna parte del presente Reglamento origine dudas se deberá consultar por escrito.

4	PRESENTACIÓN

Los autos se presentaran pintados y sin rastros de choques.

Esto dará prolijidad y permitirá identificar incidentes de carrera

5	ELEMENTOS ORIGINALES

Se denominan así a los artículos provistos por el fabricante, en la época en que el auto estuvo en producción

Art. 03: MOTOR

1 	Cilindrada máxima 1410 cc. Sin tolerancia

2 	SE RECONOCEN LAS SIGUIENTES OPCIONES.

          - Renault   válvulas a la cabeza, con varillas

Block de gran serie, nacional o del mercosur:

Tapa de cilindro del motor usado, igual nº y posición de válvulas.

El árbol de leva conservará la posición original. Cruce y alzada libre

Válvulas: diámetro original. Angulo, resortes y platillos: libres

Sistema de alimentación: un carburador de 1 o 2 bocas. Sin brida

          - Fiat 128 	un árbol a la cabeza

Block de gran serie; fabricación nacional.

Tapa de cilindro del motor usado. Igual nº y posición de válvulas.

El árbol de leva conservará la posición original. Cruce y alzada libre.

Válvulas: diámetro original. Angulo, resortes y platillos: libre

Múltiple de admisión: original de fábrica.

Se reconocen 3 motores:

a)	1144  cc.	Sin brida

    - 1320 cc.	Con brida de 2 agujeros de 36 mm.

    - 1410 cc.	Con brida de 2 agujeros de 34 mm.

          - Otro motor: consultar con la Comisión Técnico de la categoría.

          - Para todos los motor, se prohibe: entubado y 4 válvulas por cilindro

Se usará un solo carburador vertical, máximo de dos bocas. Libre preparación.

BRIDA: tolerancia del diámetro de agujero 0,1 mm.

Será: Metálica o de Bakelita. Espesor min. 5 mm. max. 10 mm.

TORRETA.

Se permite una torreta adaptadora, bajo la brida. No será solidaria a ella.  No generará efecto venturi.

La altura de: esa torreta, la brida y las juntas no debe pasar los 15 cm.

Se deberá respetar el anclaje original del múltiple de admisión

No debe presentar entradas de aire

NOTA: en todos los casos se permite colocar una junta de goma, entre carburador y múltiple, con un espesor máximo de 5 mm.

3 .COMPONENTES

a) PISTONES

Permitido el uso de pistones forjados, aros de auto de serie, cantidad original. Perno de dimensiones externas originales.

Prohibido: pistones tipo BOXER.

b) BIELAS

Originales: Se permite alivianar para su balanceo. Una sin tocar.

c) VOLANTE DE MOTOR

Original de fábrica o similar de acero, se puede alivianar y balancear.

Se debe conservar la corona de arranque original.

Para motores transversales se pondrá un cubre volante. Mínimo fleje de acero de 75 x 3 mm. Para otras opciones: consultar.

d)  CARTER DE ACEITE Original, se permite:

- la utilización de rompeolas, de diseño libre.

- salida de gases.

- aumentar su volumen.

e) EMBRAGUE

Original o de reemplazo, libre en su tensión.. Seco

Disco libre. Se permite “benzinas”

Prohibido el uso de multidiscos

f) REFRIGERACIÓN: Radiador, posición y el líquido: libres.

Se permite vaso de expansión. Tendrá un cobertor de chapa.

g) ESCAPE: De libre diseño, no pudiendo sobresalir del auto.

h) BATERIA:   LIBRE

Se cubrirá con una caja o recipiente que impida su derrame en un vuelco. Se exceptúa en las herméticas

g) BUJÍAS y ENCENDIDO:

Bujías: LIBRE

Encendido con distribuidor. Se admite sin platino.

4. DISPOSITIVOS

- ARRANQUE  El auto estará equipado con un dispositivo de arranque, con fuente de energía a bordo, accionado por el piloto en su puesto de conducción, capaz de arrancar el motor, 3 veces en forma consecutiva.

b) INSTALACION ELECTRICA:   LIBRE

c) BOMBA Y FILTRO DE NAFTA:   LIBRE

5. LIMITACIONES: ESTA PROHIBIDO:

- el uso de carter seco.

- la inyección de combustible.

- turbo.

- los dispositivos sobrealimentadores, inyección o aspiración de oxido nitroso, peroxido de hidrógeno, agua, etc., o cualquier elemento que altere en forma química la aspiración atmosférica del aire.

#### Art. 04 –  CAJA DE CAMBIOS, DIFERENCIAL

1. CAJA DE CAMBIOS

Original de un auto nacional o Mercosur. Se permite intercambiar entre ellos. Ejemplo: motor Fiat 128, caja de cuarta por caja de quinta.

Deberá usarse la caja completa. Placa adaptadora: libre.

Las relaciones de la caja serán únicamente de los modelos del mercosur, provista por fábrica y de serie.

Para su control serán tomadas en cuenta las relaciones especificadas por el manual del fabricante.

Se permite modificar el eje de mando.

Son libres los mandos desde la palanca hasta la horquilla.

El comando deberá ser tipo “H”.

El piloto declarara por escrito el modelo de auto que aporto la caja.

2. DIFERENCIAL

Original que corresponda a la caja de cambios. Salvo el caso indicado.

Prohibido cualquier tipo de autoblocante o trabado  y/o elemento de deslizamiento controlado. Debe de girar libremente en todo momento.

3. SEMI EJES: LIBRE

#### Art. 05 – COMBUSTIBLE	Solo se permite el de uso comercial para automóvil, definido por la FIA, producido por una compañía petrolera del país.

Se permite el agregado de aditivos que no aumente su índice octanico límite máximo 104 ROM.

#### Art. 06 – CHASIS RETICULADO

1. 	Uso obligatorio, única forma de armar un vehiculo de auto cross.

Su diseño y construcción será aprobado por el Técnico del CUSAC,.

PREVIO A LA CONSTRUCCION SE SOLICITARA INFORMACIÓN.

- Se considera a esta estructura la esencia de los AUTO CROSS, por:

- su resistencia estructural.

- la seguridad que garantiza.

- su aporte a la duración de la unidad.

- El ancho interior del chasis debe permitir la colocación de dos butacas. En carrera participa solo el piloto, cuya butaca puede correrse hacia el centro.

Medida interior de la cintura, a la altura de los codos, en dirección transversal a la línea de marcha: mínimo 120 mm.

#### Art. 07 – CARROCERÍA

1. COVERTURA: Queda reducida a un capot, DE USO OBLIGATORIO y las placas laterales del chasis reticulado.

2. PUERTAS: Serán metálicas, con una malla de material sintético o metálico, para impedir la salida de los brazos en caso de vuelco. Apertura tipo “alas de gaviota”

Su anclaje y su cierre presentaran la rigidez necesaria para tal fin. Para ello se usará un tramo de cinto de auto de calle.

Tendrá un rápido destrabe por parte de los ocupantes o desde el exterior, por parte de los oficiales de rescate.

3. VANO DEL PARABRISA

Se montara una malla de acero de 25 por 25 mm. y alambre de 2,5 mm.

Cubrirá la totalidad del hueco, para impedir la entrada de piedras lanzadas por el auto que precede.

4. PONTONES, PARAGOLPE y BABEROS

PONTONES: Se montan entre ruedas. Presentan dos arcos, uno superior y el otro inferior. No forman ángulos rectos, ni en sus extremos ni en otros tubos que los unen a la cintura y al piso. Ningún punto del montón superará un plano vertical que pase por las caras externas de las ruedas.

Se usa: tubo redondo de 32 por 1,2 mm. o cuadrado de 20 x 20

PARAGOLPE, solo atrás. Tendrá dos tramos horizontales con los extremos formando una curva de 180 º. Su largo será inferior en 5 cm. a la distancia entre las caras externas de las gomas traseras.

Se monta a no menos de 35 cm. del suelo y no mas de 65 cm.

BABERO. Se abulonan a los extremos del paragolpe, de goma entelada, cubriendo el ancho de los neumáticos traseros. Su largo deberá ser tal que llegue hasta 5 cm. del suelo. Tendrá un cable o cadenita (hacia delante) desde un punto inferior hasta el chasis.

- SE PERMITE:  La canalización del aire hacia el radiador.

Art. 08 – SUSPENSIONES, RUEDAS, DIRECCIÓN y FRENOS

- SUSPENSIONES  Libre diseño

Punta de eje, maza, bolilleros, rotulas, disco y caliper de freno, original de un vehiculo de serie. Pueden ser modificados.

Amortiguadores. Se pueden realizar reformas exteriores. Prohibido los mono tubo y los de registro exteriores de valores de dureza de compresión y expansión.

Resortes de autos de serie. Permitido retirar espiras.

2. LLANTAS: DE ACERO, LIBRE DISEÑO.

3. NEUMÁTICOS

De serie, de comercialización en el mercado, marca libre.

Prohibidos neumáticos pantaneros o estándar cortados.

4. SISTEMA de DIRECCIÓN: piñón y cremallera. Diseño LIBRE

5. SISTEMA DE FRENOS

De doble circuito, una sola bomba (doble) o dos simples.

En caso de filtración en algún punto de la tubería o cualquier otra falla deben actuar por lo menos dos ruedas del mismo eje.

Disco y caliper de auto de serie, de venta en el mercado, marca libre.

Deberá adaptarse el sistema de encendido de las lámparas de stop.

#### Art. 09 -  ELEMENTOS y DISPOSITIVOS de SEGURIDAD

1. BUTACAS

Será del tipo competición. Con hombreras y apoya cabeza.

Unida a la jaula con bulones de 8 mm. y arandelas de 18 mm. de diámetro x 2 de espesor. Dos en la parte inferior y dos en la superior. (a la altura de las axilas)

Para otras variantes de anclaje se deberá solicitar por escrito al Técnico,

2. LLAVE DE CORTE DE NAFTA

Operable por el piloto, con el arnés abrochado.

3. TANQUE DE COMBUSTIBLE

La tapa será a rosca y hermética, aun con el auto en posición invertida.

En el extremo del respiradero se colocará una válvula de una vía, para que el auto de costado o invertido no permita la salida de combustible.

4. CONDUCTOS DE COMBUSTIBLE

Será realizados con caño de cobre o de acero.

Obligatoriamente pasara por el interior de habitáculo.

Uniones entre: tanque, la válvula, la bomba, el filtro y el carburador, deberán hacerse con mangueras ignifugas y con abrazaderas.

5. LOS CONDUCTOS DE AGUA

Para tramos largos usar tubos metálicos con abrazaderas que soporten las presiones del sistema. Encintan las mangueras en todo su largo.

6. CINTURONES DE SEGURIDAD

Serán de tipo arnés, con cuatro o más anclajes.

Fijado en la jaula con bulones de 10 mm. y tuerca autofrenante con arandela plana de 2 mm. de espesor.

7. ESPEJOS RETROVISORES

Es obligatorio el uso de tres espejos, centro, izquierda y derecha, con un área mínima de 50 centímetros cuadrados.

8. LUCES DE SEGURIDAD

En la parte trasera del auto y en el punto más alto se instalara:

  - Una luz amarilla de 21 w encendida durante la competencia.

  - dos luces de stop (21 w) a los costados de la anterior.

9. BUZO ANTIFLAMA

Uso obligatorio. De material “nomex” o similar, que cumpla la función de retardarte de llama. En el mismo estará la inscripción inalterable de nombre y grupo sanguíneo

10. CASCO INTEGRAL

Homologado por ente internacional o nacional.

11. ARNES PROTECTOR DE CUELLO. USO OBLIGATORIO

12. MATAFUEGO

Uso obligatorio, de una capacidad mínima de 2 kg. o dos de 1 kg.

De polvo químico seco (pqs), monex o púrpura k,  tipo triclase (abc)  presurizado con nitrógeno con manómetro visible en forma directa, quedando prohibido el uso de anhídrido carbónico,

Deberá de estar al alcance del piloto, con el arnés abrochado.

El anclaje será metálico, de rápida extracción, que soporte una aceleración de 2,5 g en cualquier dirección en la que se aplique.

Durante el 2010 será opcional un sistema de cañerías metálicas alimentadas por un de los matafuego. Cubrirá: el tanque de combustible y el motor (distancia mínima de 20 cm.) Los conos serán metálicos

13. LLAVES DE CORTACORRIENTE

Es obligatoria la instalación de dos llaves de corte de corriente.

- una operable por el piloto, con el arnés abrochado.

- otra exterior, montada en el lateral derecho del automóvil.

La externa estará identificada con un triangulo equilátero de alto 100 mm. Fondo blanco, contorno azul y un rayo rojo en el centro.

Se permite colocar una sola llave de corte, accionada por dos argollas y dos cables, una para el piloto y otra desde el exterior

14. LOS NUMEROS DEL AUTO

Se colocara sobre el techo, en el plano vertical que pasa por la línea media del auto.

Fondo blanco, de 25 cm. de ancho por 20 cm. de alto.

Números color negro, con ancho del digito 10 cm. y alto 17 cm.

Ancho mínimo del trazo 3 cm..

Se adjunta croquis

5. APELLIDO

- Fondo blanco, alto 13 cm. ancho: Mín. 50 cm. Máx. 80 cm.

- Letra   color negro, alto 10 cm. ancho 5,5 cm. Trazo de 2 cm.

- Lugar      en la parte inferior de las puertas de seguridad.

NOTA: Si el apellido supera las 8 letras, el ancho de la letra se reduce a 5 cm. y/o el trazo a 1,5 cm. y de ser necesario se continua por fuera de de la puerta.

El ploteo del número y del apellido, serán entregado por el CUSAC, con cargo al piloto, para ser colocados donde se le indique:

Art. 09 -  PROPAGANDA

Los participantes permitirán el uso de propagandas obtenidas con el fin de cubrir los costos de la categoría.

Los autos tendrán adosado a los tramos verticales del arco de la jaula antivuelco, un tubo de plástico, de 20 mm. de diámetro interior, para colocar en la vuelta de exhibición un caño de luz de ¾ “ sea mástil de una bandera.

REGLAMENTO TÉCNICO  Clase 2

Anexo nº 1

Art. 3   Donde dice: Tapa de cilindro del motor usado, debe decir Tapa de cilindro de motor usado o de otro de la misma marca, con similares características básicas (número de válvulas, etc.)