CATEGORIA

# KARTING  50 CC

# Asociación Bahiense de Karting

## REGLAMENTO TECNICO

AÑO   2012

Asociación Bahiense de Karting

KARTING  50  CC

Reglamento Técnico. Especial

Vigencia:

El presente Reglamento Técnico tendrá vigencia desde el 1º de Enero y hasta el 31 de Diciembre del 2012, pudiendo ser prorrogado y/o modificado a criterio de la Asociación Bahiense de Karting,  a los efectos de otorgar mayor paridad mecánica y/o abaratar costos de preparación.

Para ello deberá contar con el aval previo de la FRAD Nº 3 del Sudoeste, sin el cual las modificaciones carecerán de validez.

Interpretación del Reglamento:

La única interpretación que se considera correcta es la de la Comisión Técnica de la Asociación Bahiense de Karting, avalada por la Federación Regional de Automovilismo Deportivo Nº 3 Zona Sudoeste.

Si se considera que alguna parte de este Reglamento admite una doble interpretación, deberá efectuarse la consulta por escrito, a los efectos de dejar aclarado dicha interpretación.

No se permitirán Apelaciones basadas en consultas verbales.

Responsabilidades:

CADA PILOTO Y SU CONCURRENTE DEBERAN CONTROLAR POR SI MISMO LAS MEDIDAS Y PARTES DEL KARTING AL DESARROLLARSE, HACIENDOSE RESPONSABLES POR SU LEGALIDAD.

1- Motor

Monocilindrico nacional 50 cc, a flaper o corte de pistón no permitiéndose la combinación de ambos sistemas. Sin caja de velocidad con embrague centrifugo.

2- Tipo de motores permitidos

Morini: Juki, Pumita, Kirdy, Globery, Zalatino, Mondial, Dadal. Etc.

Minarelli: Zanella, Fanti, etc.

Garelli: No permitiéndose el BY MATIC.

3- Carter

Original del motor, estándar por fuera, interiormente libre.

Manteniéndose la posición de los espárragos de cilindro y flaper originales.

Se permite agregar material.

Se permite un único orificio con el fin del vacío de la bomba, de no utilizarse deberá estar anulado.

4 - Cigüeñal

Morini: Deberá ser del tipo pera con una carrera de 38,9 (+ -  0,2 mm)

Minarelli: Original

Garelli: Original

5- Biela

Original o de competición con entre centro original, permitiéndose el pulido y rebajado.

De material magnético.

6- Pistón

Libre de fabricación nacional.

7- Aros

Libres del tipo lámina.

Se permiten  dos aros únicamente, quedando totalmente prohibido el uso de aros tipo “L”.

8-Rodamientos                                                                                                                                                                                     Libre                                                                                                                                       Retenes: libres

9- Cilindro

Deberá ser de aspecto, formato y medidas exteriores originales de la planta impulsora.

Se permite desbastar el cilindro en ambas caras.

En los motores Morini, también se puede utilizar los cilindros Ramella o Huppi.

- Se prohíbe el uso de cilindro de fundición o de aluminio con aleteado cruzado.

- Se prohíbe cilindro con nicacil.

El diámetro máximo para la línea Morini será 43,50 mm, mientras que para los Zanella y Garelli será de 50 mm.

10- Tapa de Cilindro

Tipo original.

Se permite el uso de Bujía central

11- Bujía

Libre

12- Flaper

Modelo original del motor, de dos laminas de material y espesores libres.

Medidas del flaper de acuerdo a croquis Nº1.

13- Tubo de Admisión

Libre, estanco.

14- Carburador

Cantidad uno. Será del tipo original a cortina con un diámetro máximo de  16,50 mm                                       en todo su largo (sin tolerancia).

- Esta permitido limar la cortina

- Esta permitido suplementar la tapa de la cortina.

- Esta permitido biselar la parte frontal del tubo ventura.

- Esta permitido trabajar el emulcionador

- Esta prohibido el aporte de material en su interior, orientador o venturi postizo.

- Esta prohibido el uso de aguja  en la cortina.

- Esta prohibido el carburador 16 -16.

- La única forma de sujetar el filtro será mediante un tubo cilíndrico de 63 mm de exterior por 60mm de interior por 30mm de largo sujeto al carburador.

14-1 Filtro:

Deberá ser marca Alka sin excepción

15- Transmisión Primaria y Secundaria

Tipo original, relación libre.

Se permite dientes rectos.

16- Embrague centrífugo

Libre, original, mono centrífugo.

17- Escape

El silenciador de escape deberá cumplir con las normas del RAK (Reglamento Argentino de Karting) sobre control  de decibeles. El nivel o valor máximo sonoro será de 110,5 decibeles, sin tolerancia.

El montaje del mismo no deberá sobrepasar la línea del paragolpe trasero, ni los limites fijados por la rueda trasera.

18- Encendido

Libre, con volante o rotor, sin auto atrase o auto avance.

19- Combustible

Libre

20- Chasis

Libre origen, modelo y marca.

Paragolpe trasero:

Deberá tener extensiones hacia los laterales para cubrir la rueda trasera.

Se prohíbe el uso de freno delantero.

Carrocería:

Es obligatorio el uso de pontones laterales, trompa y panel frontal.

Los mismos deberán ser de plástico.

Se debe contar con placa porta numero trasera.

21- Peso mínimo de Kart:

- Categoría Menores:     120 kg. Piloto y  Karting en línea de llegada.

- Categoría Pre-Júnior:   130 kg. Piloto y  Karting en línea de llegada.

- Categoría Mayores:      145 kg. Piloto y  Karting en línea de llegada.

- Categoría Escuelita:      110 kg. Piloto y Karting en línea de llegada.

Los pesos son sin tolerancia:

Pueden ser verificados en cualquier momento de la competencia; cualquier anomalía encontrada durante la clasificación, serie o final de un evento producirá al piloto que se lo excluya de la misma.

22- Lastre:

Esta autorizado para ajustar el peso del kart, la colocación de uno o varios lastres deben ser bloques sólidos sujetos mediante bulones únicamente.

23- Numeración:

Los karts deberán estar identificados de la siguiente manera:

- Categoría 50cc Menores: sobre fondo blanco, números negros.

- Categoría 50cc Pre-Júniors: sobre fondo negro, números amarillos.

- Categoría 50cc Mayores: sobre fondo negro, números blancos.

24- Neumáticos:

Se deberá utilizar únicamente los neumáticos provistos por la categoría que serán marca, Black, logo blanco y codificados.

25- Eje:

Deberá ser de un diámetro máximo de 30 mm en toda su longitud, sin tolerancia. No se permite el uso de masas delanteras.

# Text boxes

Federación Regional de Automovilismo

Nº 3  Zona Sudoeste

Alem  373   C.C.  41    Telefax:   02923-472661    8170  –  Pigüé -  Buenos Aires

E-mail: federacion3sudoeste@s8.coopenet.com.ar